## Slide 1: Systém zabezpečení pro vysokorychlostní tratě a nové technologie
ŽELEZNIČNÍ KONFERENCE PARDUBICE 2021
AŽD Praha, ředitel pro evropské záležitosti, předseda řídicího výboru ERTMS při UNIFE
Ing. Vladimír KAMPÍK, MBA, MIRSE

## Slide 2: Systém ERTMS
Je úžasný univerzální a robustní systém přenosu povolení k jízdě na hnací vozidlo.
Umožňuje efektivní řízení dopravy (TIMS, L3 Hybrid)
přináší digitalizaci do řízení dopravy (Level 2 +)
se nadále rozvíjí:
  Level 1 zánik
  Level 2 + Level 3 = Level R
  ATO zavedeno, virtuální balizy,
je podmínkou pro autonomní provoz
se začíná aplikovat na nekoridorové tratě:
  Virtuální balizy, omezení infrastruktury,
Je nutné s implementací zacházet rozvážně!!!

## Slide 3: Názorný extrémní příklad: Implementace ETCS na zařízení SZZ kategorie I
na kolej 3
na kolej 1
na kolej 2
na kolej 4
od/do stanice A
od/do stanice B
stanice X
GSM-R
FRMCS
ETCS RBC
ETCS OBU
ETCS potřebuje ostatní prvky zabezpečovací techniky

## Slide 4: Vhodnost využití ERTMS pro jednotlivé tratě
S ohledem na efektivity investičních a provozních nákladů
Regionální dráha
Vedlejší trať
Hlavní a koridorová trať
Vysokokapacitní trať a uzlové stanice
Vysokorychlostní
trať
L1 nebo L1 LS L3 Hybrid
L2 + ATO
L3 Hybrid + ATO
L2 + ATO
L2 + ATO
L2 + ATO
L3 Hybrid + ATO
GSM-P/WiFi + GSM-R ostrovy
GSM-R (ostrovy)
FRMCS
GSM-R
FRMCS
GSM-R
FRMCS
GSM-R
FRMCS
Dopravní zátěž
U regionálních drah (D3):
je problém s efektivitou vybavení vozidel ETCS a případně s legislativou
Odmítnutí interoperabilní řešení pro D3 tratě, které umožňuje provoz ETCS vybavených a nevybavených vozidel

## Slide 5: ERTMS na VRT
CTC / TOC control centres
Station SWing ESA-44
GSM-R
FRMCS
TrafficSWing DOZ + TrafficSWing GTN
Station SWing ESA-44
ATO trackside DriveSWing DRS-10
ETCS RBC TrainSWing REA-10
ETCS Level 2 + ATO
ETCS Level R + ATO

## Slide 6: “Safety on the Wings of Technology”
Vladimír KAMPÍK, MBA, MIRSE

## Slide 7: Propojenost systémů řízení a koordinace (hromadné) dopravy